## Slide 2: Introduktion til engineering designprocessen samt hands on-engineering (svævebane-udfordringen)
Lektion 1

## Slide 3: Lektionsplan (7 lektioner)
Lektion 1: Introduktion til engineering designprocessen (EDP-modellen) samt svævebane-udfordring
Lektion 2: Introduktion til engineering-udfordringen
Relevant viden, idegenerering og planlægning af arbejde
Lektion 3-6: Konstruktion
Refleksion og forbedring af løsning
Lektion 7: Præsentation af jeres produkt og proces

## Slide 4: Introduktion til engineering designprocessen
Note til læreren:
Brug PowerPoint-præsentationen ”Introduktion til engineering designprocessen”
eller indsæt slides i denne PPT.

## Slide 5: Hands-on engineering: Svævebaneudfordring

## Slide 6: Vejledning
I samarbejde med de andre elever i din gruppe, skal du løse nedenstående design- og udviklingsopgave.
I får udleveret en pose med følgende: 7 m fiskesnøre 7 m gavebånd 7 m sejlgarn 2 x 1 m malertape Målebånd 3 papirclips (hvoraf den ene kan bruges til at fastgøre line til loft/væg med) 1 spændeskive 1 saks
Inden for det angivne tidsrum skal I designe og bygge en svævebane, der starter i 2,3 meters højde og rækker 5 meter frem – og som den udleverede spændeskive kan glide nedad langsomst muligt. Det gælder om at komme sidst! I må kun anvende de udleverede materialer.
Samarbejd i gruppen, og involver alle i både design og afprøvning af jeres svævebane. Gruppen med den spændeskive, der kommer sidst ned ad linen, har vundet.
2,3
5

## Slide 7: Grupper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

## Slide 8: Udfyld jeres logbog
Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt med svævebaneøvelsen?
Kom I igennem alle faser i engineering-modellen?
Hvordan kan I bedst forbedre jeres arbejdsproces?

## Slide 9: Introduktion til engineering-udfordringen
Lektion 2

## Slide 10: Lektionsplan (7 lektioner)
Lektion 1: Introduktion til engineering designprocessen (EDP-modellen) samt svævebane-udfordring
Lektion 2: Introduktion til engineering-udfordringen
Relevant viden, idegenerering og planlægning af arbejde
Lektion 3-6: Konstruktion
Refleksion og forbedring af løsning
Lektion 7: Præsentation af jeres produkt og proces

## Slide 11: EDP-modellen – Hvad er det nu lige, det er?

## Slide 12: Narrativ og problem
I vores samfund vil vi gerne skifte til vedvarende energikilder som fx vindenergi og solenergi. Et af problemerne ved denne omstilling er dog, at vi kun har disse typer energi, når vinden blæser, og solen skinner. Og det passer ikke nødvendigvis med det tidspunkt, hvor vi har brug for energien. Fx er det om dagen, at vi kan omdanne solenergi til elektrisk strøm i solceller, men strømmen skal vi måske først bruge om aftenen, når vi laver mad. Vi har derfor brug for at kunne gemme energi, så vi har den til rådighed på alle tider af døgnet og uanset vejret.

## Slide 13: Narrativ og problem
En løsning på dette problem kan være såkaldte stenbatterier. Når solcellen har produceret elektricitet, bruges denne til at lave varm luft. Luften blæses derefter igennem et lager af små sten, der derved varmes op. Når man skal bruge energien igen, blæser man kold luft igennem stenene, der så opvarmer luften. Den varme luft bruges til at lave elektricitet igen, og derudover kan man udnytte restvarmen fra luften i fjernvarmeanlæg.

## Slide 14
Narrativ og problem uddybes i denne video fra DR:
Strøm fra vores vindmøller går til spilde: Sådan kan vi gemme det i sten under jorden | Klima | DR

## Slide 15: Udfordring
I er ansat i den rådgivende ingeniørvirksomhed kaldet Future Storage. En kunde har henvendt sig og spurgt, om energilagring i sten eller stenbatterier er praktisk muligt, og hvilke anbefalinger firmaet kan give til det videre arbejde.
I skal i mindre teams bygge og undersøge et stenbatteri og lave en anbefaling til kunden om metodens brugbarhed.
Til sidst skal I i klassen lave en fælles anbefaling til kunden om denne type af energilagring.

## Slide 16: Rammer og kriterier
Kunden er interesseret i spørgsmål som: Kan det lade sig gøre? Hvor effektiv er metoden? Hvordan skal man designe batteriet? Hvilke praktiske udfordringer er der?
I skal selv vælge en problemstilling, som I gerne vil undersøge.
I skal undervejs bygge et stenbatteri, som I skal lave målinger på.
Hvor det er relevant, skal I lave en matematisk model og/eller beregninger.
Til sidst skal resultatet præsenteres for de andre i klassen. Hver gruppe skal til deres præsentation fremvise et af deres stenbatterier.
Derefter skal klassen i fællesskab diskutere, hvor godt metoden virker og komme med anbefalinger til det endelige design til kunden.

## Slide 17: Mulige undersøgelser
Hvad er nyttevirkningen for opvarmningen af stenene? Hvilke sten kan man få den bedste nyttevirkning på?
Hvor høj en temperatur kan man komme op på ved opvarmning? Hvilke sten virker bedst til dette?
Hvilken matematisk model gælder for opvarmningen? Afhænger stenenes temperatur af deres placering i røret, altså hvor man måler temperaturen?
Hvor længe er stenene varme? Hvor lang tid tager afkølingen, og hvilken matematisk model gælder her? Hvordan kan man holde længst muligt på varmen i stenene?
Hvor varm luft kan man få ud af stenene ved opvarmning af kold luft?

## Slide 18: Energilagring
Strøm fra vores
vindmøller går til spilde:
Sådan kan vi gemme det
i sten under jorden
Almindelige småsten kan bruges som en slags batterier med vindmølle-strøm.

## Slide 19: Danmarks energiforsyning
Danmarks energiforsyning
en tilfældig dag
https://energinet.dk/energisystem_fullscreen.

## Slide 20: Stenbatterier – find viden om emnet
I grupper arbejder I sammen om at undersøge stenbatterier og finde viden om emnet.
Herefter går I så småt i gang med at diskutere, hvad I kan undersøge.
Undersøg udstyret og med udgangspunkt i elevvejledningen ”Stens specifikke varmekapacitet” skal I overveje, hvordan man kan gøre, når det er små sten.

## Slide 21: Udfyld jeres logbog
Hvad nåede I i dag?
Hvor er I i engineering-modellen?
Hvad er jeres plan for næste lektion?

## Slide 22: Konstruktion, refleksion og forbedring af løsning
Lektion 3

## Slide 23: Lektionsplan (7 lektioner)
Lektion 1: Introduktion til EDP-modellen (Engineering Designprocessen) samt svævebane-udfordring
Lektion 2: Introduktion til engineering-udfordringen
Relevant viden, idegenerering og planlægning af arbejde
Lektion 3-6: Konstruktion
Refleksion og forbedring af løsning
Lektion 7: Præsentation af jeres produkt og proces

## Slide 24
I skal arbejde videre med at planlægge jeres undersøgelser

## Slide 25: Udfyld jeres logbog
Hvad nåede I i dag?
Hvor er I i engineering design-processen?
Hvad er jeres plan for næste lektion?
Kan I svare på udfordringen?

## Slide 26: Konstruktion, refleksion og forbedring af løsning
Lektion 4

## Slide 27: Lektionsplan (7 lektioner)
Lektion 1: Introduktion til engineering designprocessen (EDP-modellen)
samt svævebane-udfordring
Lektion 2: Introduktion til engineering-udfordringen
Relevant viden, idegenerering og planlægning af arbejde
Lektion 3-6: Konstruktion
Refleksion og forbedring af løsning
Lektion 7: Præsentation af jeres produkt og proces

## Slide 28
I arbejder videre med at konkretisere jeres undersøgelser.

## Slide 29
Lidt om modeller og beregninger.

## Slide 30: Typisk graf for opvarmning og afkøling af stenbatteri
Der er typisk en lineær del i starten, altså hvor temperaturen vokser lineært.
På et tidspunkt bliver varmeafgivelsen til omgivelserne så stor, at der vil komme en ligevægt mellem den tilførte energi og varmeafgivelsen.
Stenbatteriet har derved opnået en maksimal temperatur.
Afkølingen, efter der er slukket for hårtørreren, vil blive eksponentiel (i første tilnærmelse).

## Slide 31: Graf for opvarmning af stenbatteri

## Slide 32: Graf for opvarmning af stenbatteri
Tilførsel af energi

## Slide 33: Graf for opvarmning af stenbatteri
Tilført energi

## Slide 34: Mere om afkølingen
Man kan finde nedkølingshastigheden ved
at lave et fit til en eksponentialfunktion.
Derefter finder man differentialkvotienten
til udvalgte tidspunkter.
← Bemærk, at tiden er i timer.

## Slide 35
I skal arbejde videre med de praktiske målinger samt beregninger og modeller.

## Slide 36: Udfyld jeres logbog
Hvad nåede I i dag?
Hvor er I i engineering designprocessen?
Hvad er jeres plan for næste lektion?
Kan I svare på udfordringen?

## Slide 37: Feedback og erfaringsudveksling
Lektion 5

## Slide 38: Lektionsplan (7 lektioner)
Lektion 1: Introduktion til engineering designprocessen (EDP-modellen) samt svævebane-udfordring
Lektion 2: Introduktion til engineering-udfordringen
Relevant viden, idegenerering og planlægning af arbejde
Lektion 3-6: Konstruktion
Refleksion og forbedring af løsning
Lektion 7: Præsentation af jeres produkt og proces

## Slide 39
I grupper à to og to skal I udveksle erfaringer med fokus på, hvad jeres anbefaling til kunden skal være:
Hvad har I allerede undersøgt?
Hvad vil I undersøge videre?

## Slide 40
I skal arbejde videre med de praktiske målinger samt beregninger og modeller.

## Slide 41: Udfyld jeres logbog
Hvad nåede I i dag?
Hvor er I i engineering designprocessen?
Hvad er jeres plan for næste lektion?
Kan I svare på udfordringen?

## Slide 42: Forberedelse af præsentation
Lektion 6

## Slide 43: Lektionsplan (7 lektioner)
Lektion 1: Introduktion til engineering designprocessen (EDP-modellen) samt svævebane-udfordring
Lektion 2: Introduktion til engineering-udfordringen
Relevant viden, idegenerering og planlægning af arbejde
Lektion 3-6: Konstruktion
Refleksion og forbedring af løsning
Lektion 7: Præsentation af jeres produkt og proces

## Slide 44
Sidste arbejde med praktiske målinger samt beregninger og modeller. Herefter går I i gang med at forberede jeres præsentation.

## Slide 45: Aflevering af logbog og præsentation
I skal aflevere jeres logbog.
I skal næste gang præsentere jeres anbefalinger til kunden for resten af klassen.

## Slide 46: Præsentation
Lektion 7

## Slide 47: Lektionsplan (7 lektioner)
Lektion 1: Introduktion til engineering designprocessen (EDP-modellen) samt svævebane-udfordring
Lektion 2: Introduktion til engineering-udfordringen
Relevant viden, idegenerering og planlægning af arbejde
Lektion 3-6: Konstruktion
Refleksion og forbedring af løsning
Lektion 7: Præsentation af jeres produkt og proces

## Slide 48: Præsentation
I skal præsentere jeres anbefalinger til kunden for resten af klassen.
Klassen vælger herefter i fællesskab ud fra alle præsentationer og anbefalinger nogle overordnede anbefalinger til kunden.

## Slide 49
Forløbet er udviklet af lærere fra Herlev Gymnasium & HF, som en del af Engineering i gymnasiet-projektet,
finansieret af Region Hovedstaden.